## Slide 1: これまで学んだこと
住まいってなんだ？（住まいの役割）
➀身を守ることができる場（シェルター）
②共に暮らす人々が快適に生活できる場（家族生活の場）
③個人生活が充実する場（個人生活の場）
安全な住まい
➀災害に備える ②家庭内事故に備える
③火災に備える ③犯罪に備える

## Slide 3: 「快適な住まい」 作業しやすい キッチンの間取りとは？
快適な住まいのために、家具と収納をどのように配置すればよいだろうか

## Slide 4: 平面図を読み取ろう
間取り…住まいの部屋の配置
平面図…間取りを図面化したもの
動 線…住まいの中で人が移動する軌跡
合理的な動線
⇒ 短い
⇒ 他と交差しない

## Slide 5
➀
②
③

## Slide 6: 【課題1】作業内容に作業スペースをあてはめよう
工程 | 調理作業の内容 | 作業スペース | 動線
１ | ･冷蔵庫と食品庫から材料を取り出す |  | 
２ | ･野菜を洗い、スティックサラダ用の野菜を切る |  | ➀→②
３ | ･サラダ用野菜を冷蔵庫で冷やす |  | ②→➀
４ | ･にんにくと玉ねぎをみじん切りにする ･ディップ用の玉ねぎは水に晒して絞る ･玉ねぎ、ツナ、カッテージチーズ、調味料を混ぜ合わせてディップソースを作る |  | ➀→②
５ | ･ディップソースを冷蔵庫で冷やす |  | ②→➀
６ | ･玉ねぎを炒め、トマト水煮とローリエを入れて煮、煮詰まったら塩を入れる ･パスタをゆでる ･にんにくを炒め、トマトソース、パスタ、パスタのゆで汁を入れて汁けがなくなるまで炒める |  | ➀→③
７ | ･盛り付ける |  | ③→②
８ | ･スティックサラダ&ディップソースを取り出す |  | ②→➀

## Slide 7: 【課題1】作業内容に作業スペースをあてはめよう
工程 | 調理作業の内容 | 作業スペース | 動線
１ | ･冷蔵庫と食品庫から材料を取り出す | ➀ | 
２ | ･野菜を洗い、スティックサラダ用の野菜を切る | ② | ➀→②
３ | ･サラダ用野菜を冷蔵庫で冷やす | ➀ | ②→➀
４ | ･にんにくと玉ねぎをみじん切りにする ･ディップ用の玉ねぎは水に晒して絞る ･玉ねぎ、ツナ、カッテージチーズ、調味料を混ぜ合わせてディップソースを作る | ② | ➀→②
５ | ･ディップソースを冷蔵庫で冷やす | ➀ | ②→➀
６ | ･玉ねぎを炒め、トマト水煮とローリエを入れて煮、煮詰まったら塩を入れる ･パスタをゆでる ･にんにくを炒め、トマトソース、パスタ、パスタのゆで汁を入れて汁けがなくなるまで炒める | ③ | ➀→③
７ | ･盛り付ける | ② | ③→②
８ | ･スティックサラダ&ディップソースを取り出す | ➀ | ②→➀

## Slide 8: 【課題1】間取りの移動距離を計算しよう
動線 | スペース間の距離 | 移動回数 | 移動距離
➀⇔② | 140㎝ | 5 | 140㎝×5回＝700㎝
②⇔③ | 140㎝ | １ | 140㎝×1回＝140㎝
➀⇔③ | 280㎝ | １ | 280㎝×1回＝280㎝
WT | 560㎝ | 合計 | 1120㎝
WT：ワークトライアングル

## Slide 9: 【課題1】間取りの移動距離を計算しよう
動線 | スペース間の距離 | 移動回数 | 移動距離
➀⇔② | 140㎝ | 5 | 140㎝×5回＝700㎝
②⇔③ | 140㎝ | １ | 140㎝×1回＝140㎝
➀⇔③ | 280㎝ | １ | 280㎝×1回＝280㎝
WT | 560㎝ | 合計 | 1120㎝
WT：ワークトライアングル

## Slide 10: ワークトライアングル
冷蔵庫、シンク、コンロの前面中心を結ぶ線
合計が3000から6000の範囲が適当

## Slide 11: キッチンの種類

## Slide 12: 【課題２】オリジナル間取りの移動距離を計算しよう
動線 | スペース間の距離 | 移動回数 | 移動距離
➀⇔② | 140㎝ | 5 | 140㎝×5 回＝700㎝
②⇔③ | 140㎝ | １ | 140㎝×1 回＝140㎝
➀⇔③ | 280㎝ | １ | 280㎝×1 回＝280㎝
WT | 560㎝ | 合計 | 1120㎝
WT：ワークトライアングル

## Slide 13: 【課題3】 サンプル間取りとオリジナル間取りを比較しよう
自分で考えたオリジナル間取りは、サンプル間取りに比べて調理中の移動距離が短くなったかな？
ワークトライアングルは3000から6000の範囲にあるかな？
ワークトライアングルは正三角形に近づいたかな？

## Slide 14: まとめ
平面表示記号がわかり、間取り図を読み取ることができるようになった
合理的な動線について考えられるようになった